## Slide 1: CCIE Service Provider Bootcamp
Внедрение IS-IS

## Slide 2: L1/L2 маршрутизация
  L1/L2 маршрутизатор
    Аналог ABR в OSPF
  Инжектирование маршрута по-умолчанию внутрь L1 зоны
    Используется “attached” бит

## Slide 3: Leaking маршрутов
L2 домен знает все префиксы в сети
L1 домен знает только префиксы своей зоны
Leaking маршрутов позволяет:
  Передавать L2 маршруты в L1
  Запретить передачу маршрутов L1 в L2

## Slide 4: Мульти-топология
IS-IS поддерживает маршрутизацию для IPv4 и IPv6
IPv6 маршрутизация может запускаться в одном из двух режимов:
  Single topology
    Единый граф с IPv4
    Требует соответствия 1-к-1
    между IPv4 и IPv6
  Multi topology
    Независимые графы для IPv4 и IPv6
    Настройки IPv4 и IPv6
    полностью независимы