## Slide 1: BGP
Cisco ROUTE: маршрутизация в сетях предприятия

## Slide 2: BGP
Border Gateway Protocol v4, RFC 4271 и много других
  Протокол динамической маршрутизации класса EGP
    Наследник протокола EGP (Exterior Gateway Protocol, RFC 827)
    Не путайте EGP и EGP, это вам не это!
  Работает между автономными системами
  Multiprotocol Extensions (MP-BGP, RFC 4760)
Использует ТСР-подключение на порт 179
Масштабируемый и безопасный
  Создан для работы с миллионами маршрутов
    Протокол-то выдержит, а вот железо…
  Создан для работы с недоверенными пирами
  Не создан для быстрой сходимости
Интернет
R1
R2
ISP2
ISP1

## Slide 3: Особенности IGP и EGP
В своей AS все устройства находятся под общим контролем
  Любые устройства – доверенные
  Разумное (и предсказуемое) количество префиксов
  Трафик отправляется по оптимальному маршруту
  Скорость сходимости сети важна и подконтрольна
  Если что-то не нравится, можно перенастроить
  В случае возникновения проблемы понятны зоны ответственности
При стыке с чужими AS все наоборот

## Slide 4: Номера AS
Важный параметр для работы BGP
  Изначально определен как 16-битное число (0-65535)
  В 2007 году расширен до 32 бит (поддержка обязательна с 2010 года)
    Нотация ASPLAIN – одно десятичное число (например, 65550)
    Нотация ASDOT – два 16-битных десятичных числа через точку (например, 1.14)
Распределяются IANA через региональные регистраторы (RIR)
  Зарезервированные IANA значения: 0, 65535 и 65535.65535
  Значения для использования в документации: 64496–64511 и 1.1–1.15
  Частные номера: 64512–65534 и 64086.59904 (4200000000)–65535.65534

## Slide 5: Особенности BGP
BGP принимает "чужие" маршруты
BGP выбирает один лучший маршрут до сети (best path)
  Выбор основывается на атрибутах пути, которые не отражают физические свойства маршрута; лучший – не обязательно самый быстрый
  Исходящий трафик можно контролировать, выбирая лучший маршрут
BGP анонсирует "свои" префиксы
  Пользуются анонсируемыми нами маршрутами наши пиры
  Контролировать выбор маршрута пирами в общем случае нельзя
Самое главное в BGP – политики
  Политики приема маршрутов от пира
  Политики выбора маршрутов для отправки пиру
  Политики модификации маршрутов и выбора лучшего маршрута

## Slide 6: Принцип работы BGP
Path Vector Algorithm
  Дистанционно-векторный алгоритм дополнен информацией о пути трафика
  Роутеры получают часть информации о топологии (но не саму топологию)
BGP отправляет в анонсах лучшие пути трафика и их атрибуты
  Префиксы, которые доступны по этому пути
  Список автономных систем на пути
AS 64501
AS 64502
AS 64503
AS 64504
AS 64500
192.0.2.0/24
Path: 64501, 64502, 64504
Network: 192.168.2.0/24

## Slide 7: Характеристики BGP
Использует TCP, порт 179
  Требует ручного прописывания соседей
  Keepalive-сообщения для проверки соседства
Огромный вектор метрик (атрибутов)
  Список автономных систем по пути маршрута (AS-Path)
  Несколько вариантов приоритета
    Приоритет в собственной AS (Local Preference)
    Рекомендуемый приоритет в соседской AS (Multi-Exit Discriminator)
  Next-hop
  Происхождение маршрута (Origin)
  …
IP-адреса и номера AS соседей нужно прописывать вручную

## Slide 8: Сообщения BGP
В TCP-сессии BGP обменивается следующими сообщениями:
  Open: согласование параметров соседства
  Keepalive: проверка соседства
  Update: передача маршрутной информации
  Notification: завершение сессии

## Slide 9: EBGP и IBGP
BGP, как протокол EGP, рассчитан на работу в определенных условиях
  Много маршрутов, в том числе и от неподконтрольных соседей
Некоторые BGP-пиры могут быть из своей автономной системы
  EBGP: сосед из чужой AS, режим тотального недоверия
  IBGP: сосед из своей AS, режим частичного доверия
  Протокол один и тот же, разные именно режимы работы
AS 100
AS 200
EBGP
R1
R2
IBGP
AS 300
R1
R2

## Slide 10: Характеристики EBGP и IBGP соседств
Exterior BGP neighborship
  Соседство между пирами разных AS
  Должны быть в одном канале
  Атрибуты модифицируются отправителем
    В первую очередь - AS-Path и Next-Hop
Interior BGP neighborship
  Соседство между пирами одной AS
  Могут соединяться через транзитные роутеры
    Требует IGP для нахождения пути до соседей
    Требует полносвязность соседств
  Атрибуты не модифицируются при отправке
AS 100
AS 200
R1
R2
IGP
IGP
IBGP
EBGP
IBGP
IBGP
R2
R1
R3

## Slide 11: IBGP и Next Hop
При отправке маршрутов IBGP-соседу атрибуты не меняются
  Как следствие, атрибут Next Hop для внешних маршрутов будет сохраняться
  Обычно у IBGP-соседей нет маршрутов до этих адресов
Два варианта решения проблемы
  Импортировать адреса EBGP-соседей в IGP
  Поменять адрес Next Hop перед отправкой маршрутов IBGP-соседям
AS 64501
AS 64502
R1
R2
R3
EBGP Update
203.0.113.0/24
NH: 10.0.0.1
203.0.113.0/24
10.0.0.0/24
.1
.2
192.168.0.0/24
.1
.2
IBGP Update
203.0.113.0/24
NH: 10.0.0.1
10.0.0.1
WTF?!

## Slide 12: Дизайн соседства IBGP
Маршруты от IBGP-соседей не передаются другим IBGP-соседям
  Между любыми двумя роутерами AS требуется соседство
  На каждом роутере может быть много адресов
Сессии ставятся с адресов виртуальных интерфейсов (Loopback)
  Адреса анонсируются в IGP
  Отказ отдельного канала не влияет на связь
  Одна сессия на каждую пару роутеров
R1
R2
R3
R4
10.0.112.0/24
10.0.212.0/24
10.0.134.0/24
10.0.234.0/24
10.0.213.0/24
10.0.113.0/24
10.0.224.0/24
10.0.124.0/24

## Slide 13: Дизайн соседства EBGP
AS 64501
AS 64502
По умолчанию IP-пакеты до EBGP-соседа отправляются с TTL=1
  А принимаются – с любым
  Иногда это неудобно (например, если хочется поднять сессию с Loopback)
  Иногда это небезопасно (можно устроить SYN DoS атаку)
Проблему можно решить двумя способами:
  EBGP Multihop предписывает отправлять пакеты с заданным TTL
  BGP TTL Security предписывает отправлять пакеты всегда с TTL=255
    А вот принимать – только с указанным, это легко проверить и тяжело подделать
    Generalized TTL Security Mechanism
    Нужно включать с обеих сторон
R1
R2
10.0.112.0/24
10.0.212.0/24

## Slide 14: Состояния соседства BGP
Соседство BGP проходит через состояния:
  Idle: роутер не пытается установить соседство
    Нет маршрута до соседа, наложенные санкции, и т.п.
  Active: отправлен TCP SYN
  Connect: получен TCP SYN (в том числе при входящей сессии)
  OpenSent: TCP-сессия установлена, отправлено Open
  OpenConfirm: получено корректное Open, ждем Keepalive
  Established: все в порядке, соседство установлено

## Slide 15: Проблемы с установлением соседства
Неправильный IP-адрес соседа
  Также недоизученный в IGP адрес IBGP-соседа
Неправильный IP-адрес источника
  Также недопрописанное соседство на соседе
Ошибки в указании номеров AS
  Open будет принято только от правильного IP-адреса и с правильной AS