## Slide 1: Атрибуты BGP
Cisco ROUTE: маршрутизация в сетях предприятия

## Slide 2: Выбор лучшего маршрута
BGP по умолчанию не использует балансировку
  Его задача – найти одну лучшую точку выхода из автономной системы
    Балансировать трафик одного приложения между разными AS – плохая идея
    Если хочется, в пределах AS балансировку можно делать с помощью IGP
Выбор лучшего маршрута (best path selection) основан на атрибутах
Путь А
Сеть Х
Путь А
Сеть Х
R1
R2
R3
Путь В
Сеть Х

## Slide 3: Основные атрибуты BGP
Маршрутизаторы обмениваются векторами метрик для путей
Вектор метрик в анонсе складывается с вектором до соседа
Сеть Х
Путь А
AS []
NH: R1
Путь А
AS [1]
NH: R2
Путь А
AS [1]
NH: R2
Путь А
AS [2,1]
NH: R3
Атрибут | Описание
NEXT_HOP | IP-адрес Next Hop, меняется при отправке EBGP-соседу или политикой
AS_PATH | Список номеров AS для пути, дополняется при отправке EBGP-соседу
LOCAL_PREF | Приоритет маршрута в локальной AS, назначается политикой
MULTI_EXIT_DISC | Приоритет маршрута в соседской AS, назначается или наследуется
ORIGIN | Код происхождения маршрута, назначается или наследуется
Community | Список дополнительных меток, назначается политикой
R1
R2
R3
R4
AS 1
AS 2

## Slide 4: NEXT_HOP
Адрес, который устанавливается в RIB в качестве шлюза для сети
  Обычно не меняется при передаче по IBGP
  Обязан резолвиться в RIB (хотя бы рекурсивно)
  Может быть доступен с учетом балансировки
Устанавливается в собственный адрес для:
  Анонсов локально импортированных маршрутов
  EBGP-анонсов

## Slide 5: AS_PATH
Список автономных систем, через которые проложен маршрут
  Часто записывается в виде строки с номерами АС через пробел или запятую
  Такая строка также может содержать неожиданные знаки препинания
У кого длиннее, тот лох
Сеть Х
R11
R12
R21
R22
AS 1
AS 2
R32
AS 3
R41
R42
R51
R52
AS 4
AS 5
R31
Сеть Х
AS ""
Сеть Х
AS "1"
Сеть Х
AS "1"
Сеть Х
AS "2,1"
Сеть Х
AS "2,1"
Сеть Х
AS "3,2,1"
Сеть Х
AS "1"
Сеть Х
AS "4,1"
Сеть Х
AS "4,1"
Сеть Х
AS "4,5,1"
Сеть Х
AS "1"

## Slide 6: Свойства AS_PATH
AS 3
AS 1
AS 2
На самом деле™ состоит из 4 субкомпонентов
  AS_SEQUENCE, AS_SET, AS_CONFED_SEQ, AS_CONFED_SET
При отправке маршрута EBGP-соседу AS_SEQUENCE дополняется "слева" номером собственной автономной системы
Служит инструментом защиты от петель между AS
  Маршрутизатор не примет от EBGP-соседа маршрут, если в AS_PATH указан номер его автономной системы
Сеть Х
AS "1"
R2
R3
R1
Сеть Х
AS "2,1"
Сеть Х
AS "3,2,1"

## Slide 7: AS-Path Prepending
A
Настройка требуется для управления исходящим трафиком
  Настраивается через Route Map, обычно на EBGP-соседстве
  Искусственно удлиняет AS-Path добавлением номера собственной AS
    Также номер своей AS добавляется при отправке EBGP Update отдельно от Prepending
R1
R2
ISP1
ISP2
ISP3
AS 10
AS 11
AS 12
AS 13
Сеть А AS: "10"
Сеть А AS: ""
Сеть А AS: ""
Сеть А AS: "10,10,10,10"
Сеть А AS: "11,10"
Сеть А AS: "13,11,10"

## Slide 8: Weight
Проприетарный атрибут Cisco
  Локальный, назначается администратором, не передается в Update
  16-битное число, больше = лучше
  инструмент выбора маршрута для исходящего трафика
По умолчанию:
  0 для маршрутов, изученных от соседей
  32768 для маршрутов, импортированных в BGP локальным роутером
R1
R2
Сеть А (W=0)
ISP1
ISP2
A
Сеть А (W=0)
Сеть А (W=10)
Net | NH | Weight
A | R1 | 10
A | ISP2 | 0

## Slide 9: LOCAL_PREF
Local Preference
  Удобный инструмент выбора маршрута для исходящего трафика
Приоритет маршрута в локальной автономной системе
  Не отправляется соседям EBGP (маршруты получают LP по умолчанию)
32-битное число
  Больше – лучше
R1
R2
Сеть А (LP=100)
ISP1
ISP2
A
Сеть А (LP=150)
Сеть А LP=150
Net | NH | LP
A | R1 | 150
A | ISP2 | 100

## Slide 10: MULTI_EXIT_DISC
MED, Multi-Exit Discriminator
  Инструмент указания предпочтения маршрута для соседней AS
  Предназначен для контроля входящего в нашу AS трафика
  По умолчанию MED маршрутов из разных AS не сравниваются
  32-битное число (меньше – лучше)
  Часто наследуется от метрики IGP
Сеть А MED=100
A
R1
R2
ISP1
ISP2
Сеть А MED=50
Net | NH | MED
A | R1 | 50
A | R2 | 100

## Slide 11: Особенности MED
Атрибут MED не очень удобен в использовании
  Не передается EBGP-соседям, если изучен по IBGP
    Обычно проставляется на пограничных роутерах
    Распространяется только по соседней автономной системе
  Сравнение имеет смысл у EBGP-маршрутов из одной AS
    Основная польза – при dual-homed подключении
Часто для контроля входящего маршрута вместо MED используют:
  Атрибут Community
  Технику AS Prepending (искусственное "удлинение" AS-PATH)

## Slide 12: Атрибут Community
Расширение функциональности BGP с помощью добавления меток
  Неупорядоченный список меток, проставленных транзитными роутерами
  На самом деле™ атрибутов три, каждый для разных форматов меток:
    Communities (RFC 1997): записывается как <ASN>:<Value>, 16 бит ASN, 16 бит Value
    Extended Communities (RFC 4360): 16 бит ASN, несколько типов меток по 6 байт
    Large Communities (RFC 8092): 32 бита ASN, записывается <ASN>:<Value1>:<Value2>
Метка может обозначать все, что угодно, нужны договоренности
  Пример договоренностей: https://kb.msk-ix.ru/ix/services/route-server/#bgp
Некоторые известные "стандартные" метки:
  NO_EXPORT (65535:65281‬, 0xFFFFFF01) – не анонсировать EBGP-соседям
  NO_ADVERTISE (65535:65281‬, 0xFFFFFF02) – не анонсировать никому
  BLACKHOLE (65535:666‬, 0xFFFF029A) – установить Next Hop в Null0

## Slide 13: ORIGIN
Код происхождения маршрута в BGP (меньше = лучше)
Когда-то ORIGIN позволял сосуществовать в Интернете BGP и EGP
  EGP давно устарел, в XXI веке атрибут практического смысла не имеет
  Правила хорошего тона предписывают анонсировать NLRI с ORIGIN=IGP
ORIGIN | Обозначение | Смысл
0 | IGP | NLRI принадлежит исходной AS
1 | EGP | NLRI в исходной AS изучена по протоколу EGP (RFC 904)
2 | INCOMPLETE | NLRI в исходной AS появилась каким-то иным способом

## Slide 14: Свойства атрибутов
Well-known mandatory – атрибут обязан присутствовать в UPDATE
Well-known discretionary – атрибут может не передаваться в UPDATE, но обязан поддерживаться в любой реализации
Optional transitive – атрибут может не поддерживаться в конкретной реализации, но в любом случае должен передаваться соседям
Optional non-transitive – если атрибут не поддерживается в конкретной реализации, он игнорируется и соседям не передается
Атрибут | Свойства
Next Hop | Well-known mandatory
AS_PATH | Well-known mandatory
LOCAL_PREF | Well-known discretionary (mandatory в IBGP, отсутствует в EBGP)
MULTI_EXIT_DISC | Optional non-transitive (часто отсутствует, может быть удален)
ORIGIN | Well-known mandatory
Community | Optional transitive (часто присутствует, сохраняется при передаче)

## Slide 15: Best Path Selection
При выборе маршрута RFC 4271 предписывает следовать алгоритму:
  Сравниваются только доступные маршруты до одного и того же префикса
    NEXT_HOP должен быть доступен (резолвиться в RIB)
    AS_PATH не должен содержать номер собственной AS
  Предпочитаются маршруты с большим Local Preference
  Предпочитаются маршруты с меньшим количеством AS в AS_PATH
  Предпочитаются маршруты с меньшим Origin (IGP<EGP<INCOMPLETE)
  Предпочитаются маршруты с меньшим MED
    MED сравнивается только для маршрутов, полученных из одной и той же AS
    Если MED отсутствует, полагать его значение наименьшим возможным
  Предпочитаются маршруты, полученные по EBGP
  Предпочитаются маршруты с меньшей IGP-метрикой до Next Hop
  Предпочитаются маршруты, полученные от соседа с большим Router-ID
  Предпочитается маршрут, полученный от соседа с большим IP-адресом

## Slide 16: NWLLA OMNI
При выборе маршрута Cisco IOS использует алгоритм:
Код | Мнемоника | Описание
N | next-hop | маршруты c доступным NEXT_HOP
W | weight | маршруты с бо́льшим Weight
L | local-pref | маршруты с бо́льшим Local Preference
L | local-origin | маршруты с нулевым Next Hop (вброшены в BGP локально)
A | as-path | маршруты с меньшим количеством AS в AS_PATH
O | origin | маршруты с меньшим Origin (IGP<EGP<INCOMPLETE)
M | med | маршруты с меньшим MED
N | neighbor | маршруты, полученные от EBGP (hot potato routing)
I | igp-metric | маршруты с меньшей IGP-метрикой до Next Hop
non-ECMP | ebgp-age | только для EBGP: маршрут, полученный первым
 | neighbor-id | маршруты, полученные от соседа с бо́льшим Router-ID
 | neighbor-ip | маршрут, полученный от соседа с бо́льшим IP-адресом